Znak sprawy: NA.261.1.3.2021 					Załącznik nr 1 do SWZ

(zmodyfikowany)

Podwozie:

Marka/model…….…………………..., rok produkcji: 2021

Zabudowa:

Marka/model…….…………………..., rok produkcji: 2021

#### PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego zasilanego gazem CNG z zabudową do odbioru odpadów, w tym segregowanych, zwanego również dalej „pojazdem”

## Miejsce realizacji zamówienia (dostawy): Dział Eksploatacji Zamawiającego przy      
ul. Cegielnianej 2,  37-700 Przemyśl

Podstawowe parametry techniczne samochodu stanowiącego przedmiot zamówienia:

| L.p. | I. Wymagania minimalne dla podwozia samochodu ciężarowego | Potwierdzenie spełnienia warunku TAK / NIE* lub wpisać faktyczny parametr |
| --- | --- | --- |
| 1 | Podwozie fabrycznie nowe, rok produkcji 2021 | TAK/NIE |
| 2 | Podwozie pojazdu o DMC od 15000 kg do 18000 kg , przystosowane do zabudowy śmieciarki | TAK/NIE |
| 3 | Układ napędowy pojazdu 4x2 | TAK/NIE |
| 4 | Silnik zasilany gazem ziemnym CNG o mocy od 200 do 250 KM | TAK/NIE |
| 5 | Zbiorniki na CNG o pojemności minimum 660 litrów przy ciśnieniu 200 bar | TAK/NIE |
| 6 | Pojazd wyposażony w przyłącze do tankowania CNG NGV1 - standard EU | TAK/NIE |
| 7 | Emisja spalin zgodna z obowiązującymi przepisami min. EURO VI D | TAK/NIE |
| 8 | Kabina 3 osobowa, dzienna | TAK/NIE |
| 9 | Układ wentylacji i ogrzewania kabiny z klimatyzacją manualną | TAK/NIE |
| 10 | Pokrowce na fotele oraz dywaniki | TAK/NIE |
| 11 | Poduszka powietrzna kierowcy | TAK/NIE |
| 12 | Pojazd wyposażony w tachograf cyfrowy zgodny z obowiązującymi przepisami (kalibracja ostateczna po rejestracji pojazdu). | TAK/NIE |
| 13 | Pojazd wyposażony centralny zamek ze zdalnym sterowaniem oraz immobilizer | TAK/NIE |
| 14 | Pojazd wyposażony w światła do jazdy dziennej w technologii LED | TAK/NIE |
| 15 | Kolor kabiny - biały | TAK/NIE |
| 16 | Kolor podwozia czarny lub szary | TAK/NIE |
| 17 | Układ kierowniczy ze wspomaganiem | TAK/NIE |
| 18 | Układ hamulcowy wyposażony w system ABS i system awaryjnego hamowania | TAK/NIE |
| 19 | Skrzynia biegów automatyczna / mechaniczna | ...................... |
| 20 | Blokada tylnego mostu | TAK/NIE |
| 21 | Ogranicznik prędkości 90 km/h | TAK/NIE |
| 22 | Pojazd wyposażony w odsilnikową przystawkę odbioru mocy lub w przystawkę odbioru mocy od automatycznej skrzyni biegów typu Allison. Przystawka musi spełniać wymogi zabudowy. | TAK/NIE |
| 23 | Zawieszenie: a) Przód: zawieszenie mechaniczne paraboliczne. b) Tył: zawieszenie pneumatyczne | TAK/NIE |
| 24 | Oś tylna z kołami bliźniaczymi. Ogumienie do jazdy miejskiej z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych (wielosezonowe) | TAK/NIE |
| 25 | Rozstaw osi 3650 - 4200 mm | ..................... mm |
| 26 | Pełnowymiarowe koło zapasowe zamocowane na pojeździe lub dostarczone z pojazdem | TAK/NIE |
| 27 | Elektryczne podnoszenie szyb drzwi kierowcy i pasażera | TAK/NIE |
| 28 | Pasy odblaskowe (ostrzegawcze na kabinie) | TAK/NIE |
| 29 | Pojazd wyposażony w komplet kluczy podręcznych, klucz do kół i podnośnik | TAK/NIE |
| 30 | Pojazd wyposażony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra środowiska z dnia 16.06.2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy gospodarstwie odpadami komunalnymi (Dz.U. z 2009 r. Nr 104 poz. 868), przede wszystkim w: a) Apteczkę pierwszej pomocy; b) Pojemnik z solą fizjologiczną lub wodą destylowaną do przemywania oczu; c) Pojemnik zapewniający dostęp do czystej wody d) Podręczny sprzęt gaśniczy, w którym ilość środka gaśniczego jest odpowiednia do ilości i rodzaju transportowanych odpadów; e) Sygnał dźwiękowy biegu wstecznego rozłączany automatycznie w godz. od 22.00 do 6.00 lub ręcznie za pomocą przycisku na desce rozdzielczej | TAK/NIE |
| 31 | Pojazd oznakowany zgodnie z § 9 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 07.10.2016 roku w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1742) | TAK/NIE |
| 32 | Pojazd i urządzenia zabezpieczone oraz wyposażone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. 2013 r. poz. 122) tj. w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu (szczotka ulicówka i łopata) | TAK/NIE |
| 33 | Pojazd wyposażony belkę oświetlenia ostrzegawczego wykonaną w technologii LED koloru pomarańczowego umieszczoną na kabinie oraz lampę oświetlenia ostrzegawczego wykonaną w technologii LED koloru pomarańczowego zamontowaną po lewej górnej stronie zabudowy, zabezpieczoną przed uszkodzeniem mechanicznym | TAK/NIE |
| 34 | Pojazd wyposażony w stalową osłonę chłodnicy i miski olejowej | TAK/NIE |
| 35 | Pojazd wyposażony w osłony zbiorników CNG wykonane z materiału odpornego na korozję lub wykonane z blachy pomalowanej proszkowo | TAK/NIE |
| L.p. | II. Wymagania minimalne dla zabudowy | Potwierdzenie spełnienia warunku TAK / NIE * lub wpisać faktyczny parametr |
| 1 | Zabudowa fabrycznie nowa, rok produkcji 2021 | TAK/NIE |
| 2 | Zabudowa skrzyniowa z tylnym urządzeniem zasypowym | TAK/NIE |
| 3 | Urządzenie załadowcze przystosowane do opróżniania pojemników na odpady od 120 do 1100 litrów według normy EN 840-1,2,3 oraz okrągłych pojemników 110 litrów | TAK/NIE |
| 4 | Zabudowa nie użebrowana, owalna, wykonana z jednego arkusza blachy o grubości minimum 3 mm | TAK/NIE |
| 5 | Podłoga skrzyni ładownej wykonana ze stali o podwyższonej ścieralności o grubości minimum 5 mm | TAK/NIE |
| 6 | Objętość kosza zasypowego o pojemności od 1,4 do 2,0 m3 | .......... m3 |
| 7 | Dno wanny załadunkowej wykonane ze stali trudno ścieralnej o grubości minimum 4 mm HARDOX450 | TAK/NIE |
| 8 | Pojemność skrzyni ładownej od 12 do 14 m3 | ............. m3 |
| 9 | Wysokość załadunku od 1100 mm do 1400 mm. W przypadku wysokości załadunku powyżej 1200 mm wanna zasypowa wyposażona w otwieraną klapę do ładowania większych przedmiotów lub worków | TAK/NIE |
| 10 | Zabudowa wyposażona w uszczelnienie pomiędzy skrzynią ładunkową a odwłokiem | TAK/NIE |
| 11 | Mechanizm zgniatania w systemie liniowo-płytowym | TAK/NIE |
| 12 | Możliwość sterowania mechanizmem zasypowym panelami umieszczonymi po obu stronach zabudowy – obok mechanizmu do załadunku pojemników | TAK/NIE |
| 13 | Praca w trybie ręcznym i automatycznym | TAK/NIE |
| 14 | Stopień prasowania odpadów minimum 4:1 | TAK/NIE |
| 15 | Sterowanie funkcjami śmieciarki za pomocą przycisków oraz za pomocą dźwigni – sterowanie mechaniczne | TAK/NIE |
| 16 | Systemy sterowania musza być zintegrowane ze sobą w taki sposób aby umożliwić pracę śmieciarki w razie awarii systemu elektrycznego | TAK/NIE |
| 17 | Grzebień podnoszący z odbojnikami ogranicząjącymi uderzenia pojemnikiem podczas jego opróżniania | TAK/NIE |
| 18 | Zabudowa wyposażona w dwa stopnie dla ładowaczy | TAK/NIE |
| 19 | Zabudowa wyposażona w 3 wyłączniki bezpieczeństwa ( stop awaryjny) umieszczony przy urządzeniu załadowczym z obu stron odwłoka oraz za kabina kierowcy | TAK/NIE |
| 20 | Zabudowa wyposażona w otwieracz do pojemników czaszowych sterowany hydraulicznie lub pneumatycznie | TAK/NIE |
| 21 | Ładowność pojazdu minimum 5000 kg | .................. kg |
| 22 | Zabudowa piaskowana, gruntowana i lakierowana, kolor RAL 5015 niebieski | TAK/NIE |
| 23 | Oświetlenie wg obowiązujących przepisów: światła hamowania, postojowe, kierunkowskazy, oraz światło ostrzegawcze LED z tyłu oraz przodu pojazdu | TAK/NIE |
| 24 | Oświetlenie robocze z boku i z tyłu zabudowy. Po dwie sztuki na stronę oraz trzy z tyłu zabudowy | TAK/NIE |
| 25 | Pasy odblaskowe ( ostrzegawcze) na kabinie i na zabudowie | TAK/NIE |
| 26 | Uchwyty na łopatę i szczotkę do zmiatania | TAK/NIE |
| 27 | Centralne smarowanie zabudowy śmieciarki | TAK/NIE |
| 28 | Wysokość całkowita pojazdu wraz z zabudową do 3300 mm | TAK/NIE |
| 29 | Długość całkowita pojazdu wraz z zabudową do 8000 mm | TAK/NIE |
| 30 | Oznakowanie pojazdu w języku polskim zgodnie z Polską Normą | TAK/NIE |
| 31 | Wideorejestrator z monitorem umożliwiającym podział obrazu z kamery przedniej i tylnej, zamontowany w pojeździe, o parametrach : kamera tylna z funkcją kamery cofania po włączeniu wstecznego biegu preferowana rozdzielczość kamer min. HD 1920/1080 pikseli kąt widzenia kamery przedniej min. 150 stopni kąt widzenia kamery tylnej min. 120 stopni (wodoodporna) karta pamięci wideorejestratora z możliwością nagrywania podczas jazdy pojazdu przez min. 24 godziny | TAK/NIE |
| 32 | Zabudowa wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i normą EN 1501 oraz CE | TAK/NIE |
| L.p. | III. Pozostałe wymagania: | Potwierdzenie spełnienia warunku TAK / NIE * |
| 1 | Serwis stacjonarny podwozia zlokalizowany na terenie kraju w odległości do 100 km od siedziby Zamawiającego | TAK/NIE |
| 2 | Serwis mobilny zabudowy z czasem reakcji do 48 godzin od chwili zgłoszenia awarii, serwis stacjonarny na terenie kraju | TAK/NIE |
| 3 | Wymagany okres gwarancji jakości na dostarczony pojazd odpowiednio na: 1) podwozie (bez limitu kilometrów) - 24 miesiące, 2) zabudowa – 36 miesięcy, - liczony od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego | TAK/NIE |

* niewłaściwe skreślić

Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić, iż oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia  wszystkie  parametry i wymagania określone przez zamawiającego